Подогреватель топливного фильтра

НОМАКОН

(без таймера)

Монтаж бандажного подогревателя топливного фильтра

С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Рис.1 Рис.2 Рис.3

Подогреватель надевается на фильтр тонкой очистки так, как показано на (рис. 1). Внимание! Категорически запрещается раскрывать подогреватель (рис. 2) или надевать его на фильтр, диаметр которого превышает максимально возможный. Переключатель с индикацией устанавливается в салоне в зоне видимости с места водителя. Подключение подогревателя производится согласно схеме (рис. 3).

Эксплуатация бандажного подогревателя топливного фильтра

С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

- Включение подогревателя осуществляется нажатием клавиши переключателя или кнопки 3 (см. схему).

- В зависимости от температуры окружающей среды рекомендуемая длительность предпускового нагрева составляет 3-6 мин.

- Подогреватель может быть включен постоянно при работающем генераторе.

- В автомобили с напряжением бортовой сети 24 В устанавливаются 2 нагревателя с последовательным электрическим подключением.

- Срок службы подогревателя не менее 5 лет.

- Внимание! Запрещается оставлять подогреватель включенным длительное время при неработающем двигателе.